Bjelovar, 26.08.2015. god.

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnih projekata izgradnje sustava javne odvodnje

te izgradnje i rekonstrukcije sustava javne vodoopskrbe

u Naselju kralja Petra Krešimira IV u Bjelovaru i ulici Vlahe Paljetka

I OPĆENITO

U okviru razvoja sustava javne odvodnje i vodoopskrbe grada Bjelovara predviđa se, programom proširenja sustava, povećanje broja individualnih korisnika sustava kroz daljnju izgradnju novih uličnih vodova. Ovim projektnim zadatkom definirat će se uvjeti za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sustava javne odvodnje te izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe u Naselju kralja Petra Krešimira IV i ulici Vlahe Paljetka u Bjelovaru.

Prema ovom projektnom zadatku potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju sustava javne odvodnje i izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe sa priključcima te spoj novih cjevovoda na postojeće a sve u skladu s Detaljnim planom uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV (Sl. gl. Grada Bjelovara 5/2011).

II LOKACIJA

Predviđena izgradnja sustava javne odvodnje je za Naselje kralja Petra Krešimira IV u Bjelovaru u duljini cca. 850 m, a sve prema situaciji planiranih cjevovoda odvodnje iz Detaljnog plana uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV (Sl. gl. Grada Bjelovara 5/2011) u prilogu. Predviđena izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe odnosi se na Naselje kralja Petra Krešimira IV i ulicu Vlahe Paljetka (cca. 340 m izgradnje novih i 606 m zamjene dotrajalih lj.ž. i PVC cjevovoda).

III.   OBUHVATNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Traženu projektnu dokumentaciju treba izraditi u opsegu definiranom za glavni projekt, prema važećem Zakonu prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonu o gradnji (NN 153/13) i važećim zakonima i pravilnicima na koje se ovi zakoni pozivaju.

Sadržaj glavnog projekta ovisno o vrsti radova propisan je Zakonom o gradnji i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15). Uz glavni projekt potrebno je izraditi i elaborat privremene regulacije prometa, te troškovnik s opisima, količinama i pripadajućim normama svih potrebnih radova za izgradnju predmetne građevine. Glavni projekti trebaju sadržavati sve potrebne opise, proračune, nacrte i detalje propisane Zakonom o gradnji i drugim važećim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima koji uređuju projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina i druge postupke s tim u vezi s ciljem osiguranja zaštite ljudi i zaštite i uređenja prostora, a da bi se prema projektu mogla izgraditi i koristiti predmetna građevina.

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi odvojeno za sustav vodoopskrbe i odvodnje, dakle jedan glavni projekt vodoopskrbe i jedan glavni projekt odvodnje predmetnog područja, na temelju kojih će se ishoditi dvije građevinske dozvole. Projekti naravno moraju biti usklađeni.

IV   SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

- Pri projektiranju treba u potpunosti uvažavati posebne tehničke uvjete, pravila struke, tehničke propise, norme, zakone, uredbe i pravilnike koji se odnose na odvodnju, zaštitu na radu, zaštitu od požara, kao i građenje općenito.

- u predmetnom naselju je predviđen mješoviti sustav odvodnje (kanalima se odvodi oborinska voda i sanitarna otpadna voda)

- Detaljnim planom uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV (Sl. gl. Grada Bjelovara 5/2011) su predviđeni orijentacioni koridori za smještaj kanala sustava mješovite odvodnje, a ovim projektom će se definirati točna trasa, profili i smjer odvodnje

- Dubina ukapanja diktirana je dubinom postojećih cjevovoda i priključaka postojećih građevina, te  konfiguracijom terena po kojem se cjevovod polaže. Treba voditi računa da se postignu uzdužni padovi koji će omogućiti evakuaciju mjerodavnog protoka kroz odabrani poprečni presjek cjevovoda. Na mjestima spojeva kanalizacijskih cjevovoda po potrebi predvidjeti kontrolna okna.

- Vođenje nivelete kolektora treba prilagoditi gravitacijskom tečenju kad god je to moguće.

- Trasu kanalizacijskih cjevovoda polagati u javne površine - zelene površine i pješačke staze, izbjegavati kolnike cesta, odnosno ulica, ukoliko je moguće. Ukoliko to nije moguće, poklopce revizionih okana u kolniku treba u prvom redu postavljati u sredini prometnog traka, a ukoliko to nije moguće onda ih treba postavljati u sredini kolnika ili prema tehničkim mogućnostima ovisno o zatečenom stanju.

- Za cjevovodni materijal preporučaju se cijevi od polipropilena (PP) ili polietilena (PE), odgovarajućeg poprečnog presjeka, prema  hidrauličkom proračunu. Ove cijevi se preporučaju poradi njihovih dobrih hidrauličnih svojstava, te male težine, što olakšava montažu i temeljenje istih u zemljanom materijalu kakav je prisutan na predmetnim dionicama. Konačni odabir vrste cjevovodnog materijala za izgradnju predmetnog cjevovoda odrediti u skladu s pravilima struke, te u dogovoru sa stručnim predstavnikom naručitelja, uz bitni zahtjev vodonepropusnosti. Po potrebi izraditi stručne analize za izbor cjevovodnog materijala i načina izvedbe revizijskih okana.

- Predvidjeti izgradnju priključaka individualnih korisnika na nove cjevovode

V  SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE

- Trasu vodovoda  po mogućnosti položiti u javnu, zelenu površinu  a  izbjegavati prometnice, putne jarke i privatne parcele.

- Za izgradnju cjevovoda potrebno je koristiti PEHD materijal  potrebnog radnog tlaka i profila. Spajanje cjevovoda izvesti elektrozavarivanjem ugradnjom PEHD elektrospojnica. Prema važećem Pravilniku o hidrantskoj mreži predvidjeti ugradnju nadzemnih hidranata.

- Troškovnik za izvođenje radova treba sadržavati detaljan opis svih radova unutar pojedine stavke sa navedenim normama kojima mora udovoljavati ugrađeni materijal prema važećim tehničkim propisima.

- Pri projektiranju treba u potpunosti uvažavati  Opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga broj: 2103/01-19-1 od 02.01.2014. god. objavljene na web stranici vodnih usluga te posebne tehničke uvjete javnog isporučitelja vodnih usluga.

- Detaljnim planom uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV (Sl. gl. Grada Bjelovara 5/2011) su predviđeni orijentacioni koridori za smještaj novog sustava javne vodoopskrbe a ovim projektom će se definirati točna trasa i dužine cjevovoda. Potrebno je obuhvatiti izgradnju cca 340 m novih vodoopskrbnih cjevovoda te zamjenu postojećih lj.ž. i PVC cjevovoda u dužini od cca 310 m u naselju kralja Petra Krešimira IV te 296 m u ulici Vlahe Paljetka (od Baranjske do Osječke ulice).

- Predvidjeti rekonstrukciju postojećih priključaka individualnih korisnika i izgradnju novih

VI PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

a)	Podloge koje dostavlja naručitelj:

- Situacijski plan postojećih kanalizacijskih cjevovoda M = 1 : 1000

- Situacijski plan postojećeg sustava javne vodoopskrbe M = 1 : 1000

b)	Podloge, posebni uvjeti i potvrde koje osigurava ponuditelj (projektant):

- Posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Detaljni plan uređenja Naselja kralja Petra Krešimira IV

(Sl. gl. Grada Bjelovara 5/2011)

- Državne karte – kopije i digitalni zapis	     		  M = 1 : 5 000

- Katastarski planovi – kopije i digitalni zapis      	  M = 1 : 1 000

- Izvadci iz zemljišnih knjiga

- Geodetska podloga za projektiranje ovjerena po katastru

- Ostale stručne podloge po potrebi

- Potvrde projekata od strane javnopravnih tijela

VII	OSTALO

Ponuditelj, odnosno odabrani projektant dužan je u toku izrade ponuđenih glavnih projekata surađivati sa stručnim predstavnicima naručitelja. Isto tako je dužan prezentirati izrađena rješenja po pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave privremenih obračunskih situacija.

Opravdane stručne sugestije i zahtjeve naručitelja, dužan je uključiti u rješenja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Isto tako dužan je, po potrebi, kod izrade svih faza projektne dokumentacije surađivati sa stručnim predstavnicima nadležnih institucija – javnopravnih tijela (Grad Bjelovar, Hrvatske vode, Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, HEP, HT, Hrvatske ceste, i dr.).

Glavne projekte potrebno je isporučiti u po 3 istovjetna osigurana elaborata za svaki pojedini projekt sa svim potrebnim potvrdama javnopravnih tijela i jednoj kopiji u digitalnom formatu (CD).

Uz glavne projekte potrebno je isporučiti i po 3 uvezana primjerka elaborata privremene regulacije prometa i 3 uvezana primjerka troškovnika  te jedan primjerak u digitalnom formatu (excel).

Ishođenje posebnih uvjeta i potvrda na glavne projekte od strane javnopravnih tijela obveza je projektanta, a ishođenje građevinskih dozvola obveza je naručitelja.

Rok za izradu glavnih projekata s prikupljanjem posebnih tehničkih uvjeta i potvrda na glavni projekt je 90 dana .

Sastavili:								Član Uprave:

Domagoj Kiš, dipl. ing. građ.						Zoran Bišćan, dipl.ing.stroj.

Milena Jasika, dipl.inž.građ.

________________________					______________________