Bjelovar, 24.06.2016. god.

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu glavnih projekata rekonstrukcije sustava javne odvodnje u Ul. Don Frane Bulića  i izgradnje sustava javne odvodnje u Bosanskoj ulici u gradu Bjelovaru,

a u svrhu izdavanja građevinskih dozvola

I OPĆENITO

U okviru razvoja sustava javne odvodnje grada Bjelovara predviđa se, programom proširenja sustava, povećanje broja individualnih korisnika sustava kroz daljnju izgradnju novih uličnih mreža sustava javne odvodnje. Ovim projektnim zadatkom definirat će se uvjeti za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju sustava javne odvodnje sa pripremom/rekonstrukcijom priključnih mjesta postojećih objekata-parcela u Ul. Don Frane Bulića  i Bosanskoj ulici u Bjelovaru.

II LOKACIJA I  OBUHVATNOST PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Predviđena rekonstrukcija i izgradnja sustava javne odvodnje na sljedećim lokacijama:

- Ul. Don Frane Bulića  - rekonstrukcija cca. 370 m

- Bosanska ulica – izgradnja cca. 130 m

a sve prema situaciji planiranih cjevovoda odvodnje u prilogu, za što je potrebno izraditi glavne projekte za ishođenje građevinskih dozvola.

Projektant je dužan prije početka izrade glavnih projekata ishoditi posebne uvjete, te nakon izrade projekata ishoditi potvrde glavnih projekata od strane javnopravnih tijela.

Sadržaj glavnog projekta ovisno o vrsti radova propisan je Zakonom o gradnji (NN153/13) i Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/2014).

Uz glavni projekt potrebno je izraditi i elaborat privremene regulacije prometa, te troškovnik s opisima, količinama i pripadajućim normama svih potrebnih radova za izgradnju predmetne građevine. Glavni projekt treba sadržavati sve potrebne opise, proračune, nacrte i detalje propisane prije navedenim zakonima, pravilnicima i tehničkim propisima koji uređuju projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevina i druge postupke s tim u vezi s ciljem osiguranja zaštite ljudi i zaštite i uređenja prostora, a da bi se prema projektu mogla izgraditi i koristiti predmetna građevina.

Potrebno je izraditi 2 glavna projekta po slijedećim cijelinama:

- Ul. Don Frane Bulića  - rekonstrukcija cca. 370 m

- Bosanska ulica – izgradnja cca. 130 m

IV   SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE

- Pri projektiranju treba u potpunosti uvažavati posebne tehničke uvjete, pravila struke, tehničke propise, norme, zakone, uredbe i pravilnike koji se odnose na odvodnju, zaštitu na radu, zaštitu od požara, kao i građenje općenito.

- Sustav odvodnje u predmetnim ulicama treba biti, načelno, samo za odvodnju kućanskih otpadnih voda, naročito u slučaju prepumpavanja.

- Izuzetno ako to uvjetuju lokalne prilike (uzak prostor koji uvjetuje zacijevljenje jarka uz cestu i odvodnju ceste, odnosno vrlo uskog područja uz cestu) potrebno je riješiti i odvodnju oborinskih voda na način da se ista najkraćim putem odvodi i ispušta u okoliš. Ukoliko to nije moguće, tada je potrebno dijelove kanalizacijskih cjevovoda predvidjeti kao mješovite

- Za ulice za koja stručna analiza pokaže da je racionalnija primjena separatnog ili djelomično separatnog sustava, može se predložiti optimalna kombinacija spomenutih sustava.

- Trasu kanalizacijskih cjevovoda polagati u javne površine (zelene površine i pješačke staze-izbjegavati kolnike cesta, odnosno ulica).

- Vođenje nivelete kolektora treba prilagoditi gravitacijskom tečenju kad god je to moguće.

- Pri projektiranju treba u potpunosti uvažavati posebne tehničke uvjete, pravila struke, hrvatske norme, međunarodne norme, zakone, uredbe i pravilnike koji se odnose na odvodnju otpadnih voda, zaštitu voda, kao i građenje općenito.

- Dubina ukapanja cjevovoda je od 2,00 m-3,50 m načelno a može i pliće. Na mjestima gdje stručni argumenti dokažu neopravdanost primjene načelnih parametara, može se odstupiti od zadanih vrijednosti.  Treba voditi računa da se postignu uzdužni padovi koji će omogućiti evakuaciju mjerodavnog protoka kroz odabrani poprečni presjek cjevovoda. Na mjestima spojeva kanalizacijskih cjevovoda po potrebi predvidjeti kontrolna okna.

- U Bosanskoj ulici predvidjeti mogućnost nastavka cjevovoda do kraja parcele ulice (cca. 100 m) – uskladiti dubinu cjevovoda

- Za cjevovodni materijal preporučaju se cijevi od polipropilena (PP) ili polietilena (PE), odgovarajućeg poprečnog presjeka, prema  hidrauličkom proračunu. Ove cijevi se preporučaju poradi njihovih dobrih hidrauličnih svojstava, te male težine, što olakšava montažu i temeljenje istih u zemljanom materijalu kakav je prisutan na predmetnim dionicama. Konačni odabir vrste cjevovodnog materijala za izgradnju predmetnog cjevovoda odrediti u skladu s pravilima struke, te u dogovoru sa stručnim predstavnikom naručitelja. Po potrebi izraditi stručne analize za izbor cjevovodnog materijala i načina izvedbe revizijskih okana.

V  PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

a)	Podloge koje dostavlja naručitelj:

- Situacijski plan postojećih kanalizacijskih cjevovoda M = 1 : 1000

b)	Podloge, posebni uvjeti i potvrde koje osigurava ponuditelj (projektant):

- Posebni uvjeti javnopravnih tijela

- Državne karte – kopije i digitalni zapis	     		  M = 1 : 5 000

- Katastarski planovi – kopije i digitalni zapis      	  M = 1 : 1 000

- Izvatci iz zemljišnih knjiga

- Geodetske podloge za projektiranje ovjerene po katastru

- Ostale stručne podloge po potrebi

- Potvrde projekata od strane javnopravnih tijela

VI	OSTALO

Ponuditelj, odnosno odabrani projektant dužan je u toku izrade ponuđenog glavnih projekata surađivati sa stručnim predstavnicima naručitelja. Isto tako je dužan prezentirati izrađena rješenja po pojedinim fazama izrade, posebno kod ispostave privremenih obračunskih situacija.

Opravdane stručne sugestije i zahtjeve naručitelja, dužan je uključiti u rješenja idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Isto tako dužan je, po potrebi, kod izrade svih faza projektne dokumentacije surađivati sa stručnim predstavnicima nadležnih institucija – javnopravnih tijela (Grad Bjelovar, Hrvatske vode, Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, HEP, HT, Hrvatske ceste, i dr.).

Glavne projekte potrebno je isporučiti u po 3 istovjetna osigurana elaborata sa svim potrebnim potvrdama javnopravnih tijela i jednoj kopiji u digitalnom formatu (CD).

Uz glavni projekt potrebno je isporučiti i 3 uvezana primjerka elaborata privremene regulacije prometa i troškovnike.

Ishođenje posebnih uvjeta i potvrda glavnih projekata od strane javnopravnih tijela obveza je ponuditelja, a ishođenje građevinskih dozvola obveza je naručitelja.

Sastavio:									Član Uprave:

Domagoj Kiš, dipl. ing. građ.						Zoran Bišćan, dipl.ing.stroj.

________________________					______________________