BR: BN-41-2022/V

Bjelovar: 25.05.2022.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Poštovani,

Naručitelj Vodne usluge d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB 43307218011 pokrenuo je nabavu BN-41-2022/V za nabavu usluga ovjeravanja vodomjera te vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude.

Ovaj poziv za ponudu biti će objavljen na internetskim stranicama  http://vodneusluge-bj.hr

Sukladno članku 12. ZJN 2016 za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000 kuna bez PDV-a odnosno 500.000 kuna bez PDV-a (tzv. Jednostavna nabava) Naručitelji nisu obvezni provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je: Ovjeravanje vodomjera

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV):	190.000,00 kn

GRUPA 1 -170.000,00 kn

GRUPA 2 -5.000,00 kn

GRUPA 3 -7.000,00 kn

GRUPA 4 -8.000,00 kn

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- Način izvršenja: Putem ugovora

Rok izvršenja:     Rok isporuke sukcesivno tijekom godine za vrijeme trajanja ugovora prema narudžbenicama naručitelja ovjeravanje i popravak u roku do 7 dana ako su količine do 100 kom, ili do 12 dana ako su količine veće od 100 kom vodomjera., ovjeravanje i popravak na kvalitetan način i po pravilima struke

Za kašnjenje u isporukama naručitelj će obračunati ugovornu kaznu u visini 0,5 ‰ dnevno na  vrijednost ponude, ali ne više od 10% ugovorene cijene.

Rok trajanja ugovora: 365  dana.

- Rok valjanosti ponude:30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda;

- Mjesto izvršenja: Bjelovar Vodne usluge d.o.o. Ferde Livadića 14a

- Rok, način i uvjeti plaćanja: 30 dana od dana isporuke. Račun se ispostavlja u e obliku prema Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi NN 94/2018 na mail adresu Naručitelja eracun@vodneusluge-bj.hr, s naznakom broja naše narudžbe i broja ugovora.

- Cijena ponude (odredbe o cijeni ponude):

Cijena ponude izražava se u kunama.

Cijena ponude je nepromjenjiva  tijekom trajanje ugovora.

Cijena ponude piše se brojkama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

- Kriterij odabira ponuda: Najniža cijena

- Isključenje i dokazi sposobnosti:

Ponuditelj je obvezan u Ponudi dostaviti

Pravna i poslovna sposobnost

- Dokaz upisa u  sudski, obrtni, strukovni  ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta

Ponuditelji i svi članovi zajednice ponuditelja pojedinačno obavezni su dokazati ovu sposobnost i dostaviti:

Dokument kojim se dokazuje sposobnost - Izvod, ovjeren i izdan od nadležnog tijela,  kojim se dokazuje sposobnost obavljanja djelatnosti koja je predmet nabave. Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje navedeni dokument, gospodarski subjekt će dostaviti izjavu  s ovjerenim potpisom kod nadležnog tijela. Izvod, odnosno izjava, može se dostaviti u neovjerenoj preslici i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana slanja poziva na nadmetanje.

- Rješenje za ovlaštenje za pregled, popravak i umjeravanje vodomjera    izdano od Državnog zavoda za normizaciju – važeće ovlaštenje

- Ostalo:

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza za Grupu 1

Ponuditelj , čija će ponuda biti odabrana kao najpovoljnija dužan je u roku od pet dana od potpisa ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u vidu bankovne garancije naplative po prvom pozivu bez prava prigovora u iznosu najmanje 10% ukupne vrijednosti ponude ,sa rokom valjanosti koji je jednak roku valjanosti potpisanog ugovora.

U slučaju ispunjenja ugovora i prije roka bankovnu garanciju vraćamo.

STAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list

- Dokazi

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu ovog Poziva na dostavu ponude, a koje je potrebno ispuniti i potpisati od strane ovlaštene osobe ponuditelja..

Ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponuda Naručitelj neće prihvatiti.

- Rok za dostavu ponude: 08.06.2022. godine do 12sati

- Način dostave ponude: Ponuda se može dostaviti do navedenog roka zatvorenu u omotnici ili elektronskom poštom.

- Mjesto dostave ponude: Tajništvo Vodne usluge d.o.o.Bjelovar, Ferde Livadića 14a, ili na e- mail adresu: nabava@vodneusluge-bj.hr, sa naznakom: BN-41-2022/V  Ovjeravanje vodomjera

- 5. OSTALO

- Opis predmeta nabave

Predmet nabave je podijeljen na grupe.

Grupa 1

Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera nazivnog promjera DN 13 – DN 40 obuhvaća: rastavljanje vodomjera, čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, promjenu sita, izmjenu cijelog mjernog mehanizma (potrebno je ugraditi višemlazni mehanizam u klasi točnosti za horizontalnu ugradnju min "R 160"-za vodomjere po MID direktivama, odnosno klasi "C" za vodomjere sa "starim" tipskim odobrenjima, izuzetno R 80 ("B") uz odobrenje naručitelja ), izmjenu stakla (prema potrebi), izmjenu svih brtvi, izmjena regulacije (regulacijski vijak i ostalo), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera nazivnog promjera DN 50 – DN 150 obuhvaća: rastavljanje vodomjera, čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, bojanje kućišta (po potrebi), promjenu sita, izmjenu cijelog mjernog mehanizma (potrebno je ugraditi kompletan novi mjerni mehanizam sa pripremom vodomjera za mogućnost naknadne ugradnje, bez oštećenja ovjerne plombe, radio modula (868 Mhz) za daljinsko očitanje u skladu sa protokolima očitanja: wireles M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT , Sigfox, 2G  ili jednakovrijedno - ukoliko je to obuhvaćeno tipskim odobrenjem), izmjenu stakla (prema potrebi), izmjenu svih brtvi, izmjena regulacije (regulacijski vijak i ostalo), skidanje službene oznake s naglavka i utiskivanje nove ovjerne oznake, predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera sa modulima za daljinsko očitanje osim standardnih (prethodno navedih) postupaka servisiranja podrazumijeva i demontažu, montažu i parametriranje radio modula (kao Holosys bežični M-bus OMS HydroPulsar HP, fiksiran na vodomjeru u dvije točke), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), a sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

Servis, ispitivanje i ovjeravanje kombiniranih vodomjera osim standardnih (prethodno navedih) postupaka servisiranja podrazumijeva i povrat brojčanika na "nulu"(LCD displey se mora resetirati i vratiti u nulti položaj, a izvršitelj mora osigurati opremu potrebnu za navedene aktivnosti), predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), a sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

Grupa 2

1.	Servis, ispitivanje i ovjeravanje vodomjera sa modulima za daljinsko očitanje obuhvaća:

a)	čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, promjena sita, izmjenu svih brtvi i ostalo potrebno za uspostavu potpune funkcionalnosti i udovoljavanja važećoj regulativi

b)	demontažu, montažu i parametriranje radio modula (kao Holosys bežični M-bus OMS HydroPulsar HP, fiksiran na vodomjeru u dvije točke), zamjenu mjernog mehanizma i zaštitne kape,

c)	predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

Grupa 3

1.	Servis (na način obnavljanja-proizvodnje novog vodomjera), ispitivanje i ovjeravanje vodomjera nazivnog promjera DN 13 (15) i DN 20 obuhvaća:

a)	rastavljanje vodomjera, čišćenje i skidanje kamenca, nečistoća i stare boje, odnosno kompletna obnova kućišta, zamjena svih komponenti rezervnim dijelovima odobrenim/potvrđenim od strane proizvođača,

b)	testiranje (već ugrađenih) kućišta vodomjera, ugradnju novih dijelova odobrenih/potvrđenih od strane proizvođača, ugradnju višemlaznog  impulsnog  mehanizma  1 l/impuls koji aktivira elektronski senzor, sa zaštićenim brojčanikom mehanizma od direktnog doticaja sa vodom (osigurava trajnu čitljivost potrošnje vode i oznaka), vodomjer treba biti u klasi točnosti min. “R160”, za horizontalnu ugradnju, pripremu vodomjera za naknadnu ugradnju davača impulsa ili bežičnog radio modula, bez oštećenja ovjerne plombe, ugradnju kompaktnog radio modula (868 Mhz) u skladu sa daljinskim protokolima očitanja: wireles M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT , Sigfox, 2G ili jednakovrijedno,

c)	predispitivanje i kontrolno ispitivanje s ovjeravanjem ovjernom oznakom (plombom), sve sukladno važećim propisima RH i u skladu sa ovlaštenjem proizvođača temeljem prijenosa modula  B+D u skladu sa MID Directivom 2014/32/EU, pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

2.	Ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti tehničku dokumentaciju potvrđenog certificiranog proizvodnog procesa (sve sukladno opisu i zahtjevima modula "D" Pravilnika o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila), koja opisuje postupak obnavljanja kućišta vodomjera, tlačne probe, kontrole svih relevantnih dimenzija (priključna duljina, dubina ležišta mehanizma i ostalo), kontrola prihvatnih navoja (navoja kućišta za prihvat holender spojnica vodomjera i ostalo) nakon obrade, kontrola sile zatezanja naglavka i ostalo.

3.	Ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti tipsko odobrenje koje dokazuje mogućnost servisa vodomjera navedenih tehničkih karakteristika odobrenih kućišta na tržištu RH.

4.	Naručitelj zadržava pravo da zatraži dostavu uzorka vodomjera DN 15 i DN 20, kako bi provjerio sukladnost tehničkim zahtjevima.

Grupa 4

1.	Servis (na način zamjene "staro za novo"), ispitivanje i ovjeravanje vodomjera obuhvaća:

a)	zamjenu starog mehaničkog za novi sa pripremom za daljinsko očitanje

b)	zbrinjavanje starog vodomjera

c)	pakiranje u prikladnu ambalažu i transport do naručitelja.

2.	Ponuditelji trebaju uz ponudu dostaviti kompletnu tehničku i atestnu dokumentaciju novog vodomjera

3.	Karakteristike novog vodomjera:

a)	višemlazni mokri vodomjer za hladnu vodu, horizontalni, klase točnosti minimalno R 160, ovjeren po MID direktivi (2014/32EU), sa ugrađenim nepovratnim ventilom, sve za maksimalni radni tlak od  16 bara

b)	vodomjer treba imati pripremu za naknadnu ugradnju davača impulsa ili bežičnog radio modula, bez oštećenja ovjerne plombe, kompaktnog radio modula (868 Mhz) u skladu sa daljinskim protokolima očitanja: wireles M-Bus, LoRaWAN, NB-IoT , Sigfox, 2G ili jednakovrijedno,

Gospodarski subjekti mogu predati ponudu za sve grupe ili samo određenu grupu predmeta nabave.

Količina predmeta nabave je okvirna, navedena u obrascu troškovnika koji je sastavni dio ovog poziva za dostavu ponuda. Stvarno nabavljena količina predmeta nabave može biti veća ili manja od predviđene količine, a što naručitelj naznačuje u dokumentaciji o nabavi.

Za stavke čije se količine ne mogu predvidjeti naručitelj je  odredio objedinjeni iznos.

Objedinjeni iznos odnosi se na moguća ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost tijekom izvršenja ugovora koja ne smiju prelaziti 20% procijenjene vrijednosti nabave a što je naručitelj naznačio u Pozivu za dostavu ponuda

-Naručitelj je izradio troškovnike samo za stavke za koje je odredio predviđene količine, te se cijena ponude izračunava i uspoređuje na temelju tih stavki.

- Obavijesti u vezi predmeta nabave: Kontakt osobe

- Valentina Brlečić univ.bacc.oec

- tel: 043/622-107, e-mail: nabava@vodneusluge.hr

- Ante Crnković, struč.spec.ing.građ.

- Tel: 043/622-114, e-mail: vodovod@vodneusluge-bj.hr

- Obavijest o rezultatima predmetne nabave: Naručitelj će o izboru najpovoljnije ponude obavijestiti sve ponuđače u roku od 30 dana.

Sastavni dio Poziva za ponudu je:

- Ponudbeni listovi

- Tehničke specifikacije

Odjel nabave

Valentina Brlečić univ.bacc.oec.